| CÍL | DOPRAVNÍ A ÚTOČNÉ HADICOVÉ VEDENÍ | minut | způsob |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 180 | T/P |
| MATERIÁL, TECHNIKA |
| Cvičební řád JPO ML č. 4 – 13 a č. 15 DR 3; ML č. 7 -17, č. 19 a č. 21 DR 5 Technické prostředky PO Technika a agregáty k zabezpečení výcviku |  |
| OBSAH, ČINNOST |
| Seznámení s prostředky (princip funkce, možnosti, omezení) hadice D25, C52, B75 hadicový koš hadicový vazák objímka na hadice klíč na spojky přetlakový ventil hadicový uzávěr hadicový oblouk rozdělovač proudnice (kombinovaná, plnoproudá, clonová, mlhová, vysokotlaká, injektážní, pěnové) deflektor přiměšovač přejezdové můstky Praktický výcvik (dle vybavení jednotky PO) Jednoduché vedení s hadicemi B a C od stroje a hydrantu Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud/proudy Útočný proud od rozdělovače Útočný vysokotlaký proud Útočné proudy s pěnou od přenosného přiměšovače Dopravní vedení B a C a útočný proud do poschodí Útočný proud po plášti budovy Útočný proud po žebříku Útočný proud do podzemí Oprava/výměna poškozené hadice v hadicovém vedení Útočný proud B |
| LEKTOŘI SPECIFIKA | IDEÁLNĚ: | 2 | MINIMÁLNĚ: | 1 |
|  | VELITEL JPO + STROJNÍK | VELITEL DRUŽSTVA |